## Slide 1
Environment 설명 자료
(4륜 구동 EREV차량 모델링)
발표자 : 박준현
깅화학습 프로젝트

## Slide 2: 목차
1. 이론적 배경
2. EREV 아키텍쳐 소개
3. 시스템 모델링(수식적 모델링)
4. VCU 제어 로직

## Slide 3: 1. 이론적 배경
EV 감속기란?
구동모터의 회전수를 줄이고 토크를 증폭시켜
바퀴 축에 동력을 전달하는 기계장치
EREV란?
적은 양의 배터리로도 주행거리 연장 가능
발전을 위한 소형엔진을 탑재한 형태의 하이브리드 자동차
입력
출력
Motor
Inverter
Battery
Engine
Generator
엔진
발전기
배터리
모터
전기차 모드
엔진
발전기
배터리
모터
주행거리 연장모드
Notes: 이전 발표 PPT처럼 그림 그려 넣기

## Slide 4: 2. EREV 시스템 아키텍쳐 – 참고 차량 및 주요 제원
차량 주요 제원
Vehicle Specification
- 차량 중량 : 2,165kg
- 휠베이스 : 2.765m
- 타이어 : 235/55R20
Powertrain
- 배터리 : 13.8 kWh (NCM622)
- 전륜 모터 : 66.9 kW (264Nm)
- 후륜 모터 : 91 kW (304Nm)
- 엔진 : 1.6L Turbo-GDI (132kW)
참고 차량 : Hyundai Santa Fe PHEV (2024)

## Slide 5: 2. EREV 시스템 아키텍쳐 – 시스템 구성
전륜 시스템
4WD Mode
- 전륜 + 후륜 구동
- 고부하 상황
후륜 시스템
1단 기어
- 기어비 : 12:1
- 저속/가속 구간
엔진
모터
전륜 샤프트
허브
모터
후륜 샤프트
허브
2WD Mode
- 후륜만 구동
- 전륜 연결 해제
Generator Mode
- 엔진으로 발전
- SOC < 30% 시
2단 기어
- 기어비 : 7:1
- 고속/순항 구간
* 변속 조건
- 35km/h
(Upshift)
- 30km/h
(Downshift)

## Slide 6: 2. EREV 시스템 아키텍쳐 – 컴포넌트 구성
컴포넌트
배터리
(Battery)
VCU
운전자 (Driver)
차량 동역학 (Vehicle Dynamics)
후륜 모터
(Rear Motor)
전륜 모터 (Front Motor)
엔진
(Engine)
Ap(가속)
Bp(제동)
T_cmd
Mode
T_wheel(바퀴토크)
I(전류)
V(전압)
Speed(차량속도)
Eng_cmd
(엔진 명령)
T_wheel(바퀴토크)
* 주요 신호만 작성

## Slide 7: 2. EREV 시스템 아키텍쳐 – Simulink

## Slide 8: 3. 수식 기반 시스템 모델링
모터 구동 토크
회생제동 토크
마찰제동 토크
주행 저항
모델 컴포넌트
차량
배터리
모터
엔진
입력
차량 가속도
차량 속도
주행 거리
출력
요구 엔진 속도
요구 엔진 토크
입력
엔진 토크
연료 소모량
출력
요구 배터리 전류
입력
배터리 전압 배터리 SOC
출력
요구 구동 토크
요구 회생제동 토크
모터 회전 수
배터리 전압
입력
구동 토크
회생제동 토크
요구 배터리 전류
출력

## Slide 9: 3. 수식 기반 시스템 모델링 - 차량
모터 구동 토크
회생제동 토크
마찰제동 토크
주행 저항
입력
차량 중량
공기 밀도
투영 면적
공기저항 계수
타이어 구름저항 계수
등판 각도
파라미터
차량 가속도
차량 속도
주행 거리
출력
주행 저항 : 차량이 받는 저항력의 합
1. 공기 저항
2. 구름 저항
3. 등판 저항
총 주행 저항 : +
주행저항 방정식
차량 구동력 방정식
기저항계수
도
량 면적
구름저항계수
: 경사도

## Slide 10: 3. 수식 기반 시스템 모델링 - 차량
주행 저항
모터 구동 토크
회생제동 토크
마찰제동 토크
주행 저항
입력
차량 가속도
차량 속도
주행 거리
출력

## Slide 11: 3. 수식 기반 시스템 모델링 - 차량
1. 공기 저항 :
2. 구름 저항 :
3. 등판 저항 :
주행 저항 모델링

## Slide 12: 3. 수식 기반 시스템 모델링 - 엔진
BSFC 맵(제동 연료 소비 효율) 에 따라
가장 효율이 좋은 지점에서만 작동
엔진 속도 명령 값
엔진 토크 명령 값
입력
엔진 배기량
BSFC 맵
엔진 부피
파라미터
엔진 토크
연료 소모량
출력
Sweet Spot
요구 토크 확인
1) 최대 토크 조회
2) 기계적 출력 계산
3) 최종 연료 소모율 계산
연료 소모율 계산
BSFC(Brake Specific Fuel Consumption) Map을
2D Lookup Table로 구성하여, 엔진의 비선형적인 특성을 반영함

## Slide 13: 3. 수식 기반 시스템 모델링 - 엔진
요구 엔진 속도
요구 엔진 토크
입력
엔진 토크
연료 소모량
출력

## Slide 14: 3. 수식 기반 시스템 모델링 - 모터
요구 구동 토크
요구 회생제동 토크
모터 회전 수
배터리 전압
입력
모터 시상수
모터 효율 맵
파라미터
구동 토크
회생제동 토크
요구 배터리 전류
출력
1. 구동 파워와 회생제동 파워로 요구 파워(P_sum)계산
2. 방전 및 충전 시 효율(eff_m)을 고려하여 전기적 파워 계산
충전 시(), 방전 시()
3. 구동 전압으로부터 요구 전류값 계산
모터 1차 지연
요구 전력 계산
VCU가 토크를 명령해도, 모터의 관성과 전기적 시상수로 인해 실제 토크가 곧바로 발생하지 않음
: 모터 시상수

## Slide 15: 3. 수식 기반 시스템 모델링 - 모터
수식
(충전)
(방전)
=
모터 시상수 ()을 통한 1차 지연 모델링
요구 구동 토크
요구 회생제동 토크
모터 회전 수
배터리 전압
입력
구동 토크
회생제동 토크
마찰제동 토크
요구 배터리 전류
출력

## Slide 16: 3. 수식 기반 시스템 모델링 - 배터리
요구 배터리 전류
입력
배터리 OCV 맵
배터리 에너지 용량
배터리 내부 저항
배터리 셀 개수
SOC 초기값
SOC 최대/최소값
Voltage 초기값
파라미터
배터리 전압
배터리 SOC
출력
1) 파워 값 계산
2) 총 에너지 용량 변환
3) 최종 SOC(State of Charge) 계산
SOC 계산 식
내부 저항 모델
등가회로 모델 사용
: 배터리를 개방회로 전압()과
내부저항(의 직렬 연결로
단순화 한 모델 사용

## Slide 17: 3. 수식 기반 시스템 모델링 - 배터리
요구 배터리 전류
입력
배터리 전압 배터리 SOC
출력

## Slide 18: 4. VCU 제어 로직
제어 구조
VCU 구조
Step 1. Mode & Gear 선택
Step 3. Torque 분배 및 제한
Step 2. Torque 계산
Step 4. 엔진 발전 제어
모드 선택
(4WD/2WD/Generation)
SOC 기반 전환
변속 결정
High Level
토크 계산 및 분배
(전륜/후륜 토크 분배,
회생제동 토크 계산)
엔진 명령 생성
Mid Level
개별 컴포넌트 제어
Low Level
VCU (Vehicle Controller Unit)
로컬 제어기
입력신호 : Ap, Bp, SOC, 차량속도

## Slide 19: 4. VCU 제어 로직 – Step 1. Mode & Gear 선택(Rule Based)
Mode 선택
Gear 선택(Rule based)
* Rule based 변속 조건 :
1단 -> 2단 (Upshift) :
- 차량 속도 > 35 km/h
2단 -> 1단 (Downshift) :
- 차량 속도 < 30 km/h
변속 시간 : 0.1초 적용
모드 전환 | 전환 조건
2WD-> 4WD | SOC > 30% & Ap > 0.5
4WD->2WD | SOC > 30% & Ap < 0.5
2WD->Gen | SOC < 30%
Gen->2WD | SOC > 40%
4WD
(전륜,
후륜)
2WD
(후륜)
Gener
ator
(발전)
SOC > 40%
고부하
저부하
SOC < 30%
기어 선택 (1단, 2단)을 action 1, 2로 설정하여
DQN 알고리즘으로 학습을 진행
Gear 선택(강화학습)
효율교차점

## Slide 20: 4. VCU 제어 로직 – Step 2,3 토크 계산 및 분배
요구 구동 토크
요구 제동 토크
토크 분배 및 제한(Step 3)
4WD Mode
전륜: ████████████████████ 40%
후륜: ████████████████████ 60%
- 고부하 상황
2WD Mode
전륜: ████████████████████ 0%
후륜: ████████████████████ 100%
- 일반 주행
Generator Mode
전륜: ████████████████████ 0% (발전)
후륜: ████████████████████ 100%
- SOC < 30%시
어비
요구 토크 계산
토크 계산 (Step 2)
토크 분배
토크 제한
최종 지령
모터의 물리적 최대 토크(T-N Curve)에
따른 최종 지령 토크 제한
운전자의 가속의지(Ap) 및 제동의지(Bp)에 따라
선형적으로 요구 토크 산출

## Slide 21: 4. VCU 제어 로직 – Step 4. 엔진 발전 제어
Sweet Spot (2200rpm, 180Nm)
Target SOC : 30~40%
If) SOC < 30%
-> 엔진 가동 (ON)
If) SOC > 40%
-> 엔진 정지 (OFF)
항상 Sweet Spot(고효율 구간)에서만 작동하도록 명령
-> 엔진 속도 : 2200 rpm, 엔진 토크 : 180Nm
엔진 속도, 토크
엔진 작동

## Slide 22: 4. VCU 제어 로직 - Simulink

## Slide 23: 5. 시뮬레이션 및 결과 - 동작 확인 검증(Rule Based)
속도 추종 확인
시뮬레이션 상에서 차량의 목표 속도와 실제 속도가 거의 차이 없이 잘 주행하는 것을 확인함
- 오차 (RMS Error) : 0.02987 (0.03km/h 이하의 높은 정확도)
[목표 속도 그래프]
[차량 속도 그래프]

## Slide 24: 5. 시뮬레이션 및 결과 - 동작 확인 검증(Rule-based)
엔진 동작 확인
SOC 기반 엔진 제어 검증
- SOC<30% -> 엔진 ON
- SOC>40% -> 엔진 OFF
- 히스테리시스 10%로 빈번한
ON/OFF 방지
최적 효율점 운전
- 엔진 작동시 항상 Sweet Spot
- 2200rpm, 180Nm
(최고 효율 구간)

## Slide 25: 5. 시뮬레이션 및 결과 - 동작 확인 검증(Rule Based)
기어 변속 확인
정해진 변속 규칙에 따라 사이클 주행 시 변속
변속 조건
- 35km/h 초과 → 1단에서 2단으로 (Upshift)
- 30km/h 미만 → 2단에서 1단으로 (Downshift)
- 히스테리시스 5km/h
변속 동작 확인(Rule Based)
- WLTC Class 3 사이클 주행 중 총 34회 변속
- 변속시간 : 0.1초